II. наименование и описание объекта закупки и условия контракта. ПРОЕКТ контрактА.

1. Наименование объекта закупки: Поставка автомобильных видеорегистраторов.

2. Описание объекта закупки:

- поставляемый товар должен быть новым, т.е. товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Изготовленным не ранее 2019 года;

- доставка до места поставки и разгрузка осуществляются силами Поставщика;

- товар может быть произведен участником закупки или закупаемым участником закупки у третьих лиц. Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

| № п/п | Показатель | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный видеорегистратор |
| 1. | Блок регистрации |
| 1.1. | Формат видеозаписи | Не ниже H.264 |
| 1.2. | Видеовход для камер, шт | Не менее 4 |
| 1.3. | Противовибрационные разъемы с резьбовой фиксацией видеовходов | Наличие |
| 1.4. | Аудиовход, шт | Не менее 1 |
| 1.5. | Видеовыходы, шт | Не менее 1 |
| 1.6. | Разрешение видеовыхода, точек | Не менее 704х576 |
| 1.7. | Аудиовыход, шт | Не менее 1 |
| 1.8. | Регулировка битрейда видеосигнала | Наличие |
| 1.9. | Битрейд аудио, Кбит/с | Не менее 16 |
| 1.10. | Сетевой интерфейс RJ-45, шт | Не менее 1 |
| 1.11. | USB порт, шт | Не менее 1 |
| 1.12. | Последовательные интерфейс RS-232, шт | Не менее 1 |
| 1.13. | Последовательные интерфейс RS-485, шт | Не менее 1 |
| 1.14. | Тревожный вход, шт | Не менее 3 |
| 1.15. | Тревожный выход, шт | Не менее 2 |
| 1.16. | Слот для SD карты, шт | Не менее 1 |
| 1.17. | Возможность установки в слот опционального модуля для SIM карты с поддержкой 3G и 4G | Наличие |
| 1.18. | Диапазон входного питания, В | Не уже 9 – 32 |
| 1.19. | Разъем питания с противовибрационным разъемом | Наличие |
| 1.20. | Диапазон рабочих температур, С0 | Не уже -10 – +55 |
| 1.21. | Размер корпуса регистратора, мм: -ширина - высота - глубина | Не более 185 Не более 160 Не более 50 |
| 1.22. | Возможность просмотра на экране одновременно 4-х каналов | Наличие |
| 1.23. | Обнаружение движения, защита от несанкционированного доступа, сигнализация об исключении видео и сигнал потери видеосигнала | Наличие |
| 1.24. | Возможность циклической и непрерывной записи | Наличие |
| 1.25. | Поддержка не менее 3 типов параметра сжатия для всех потоков | Наличие |
| 1.26. | Поиск и воспроизведение файлов записей по номеру камеры, типу записи, времени начала и окончания | Наличие |
| 1.27. | Возможность передачи файлов видеозаписей через USB порт | Наличие |
| 1.28. | Настраиваемый сигнал тревоги для потери видеосигнала, обнаружения движения, несанкционированного доступа к видеоизображению, исключения видеосигнала, несоответствия стандартного входного и выходного видеосигнала, незаконный вход в систему, сеть отключена, конфликт IP, ошибка жесткого диска и выхода из строя жесткого диска. | Наличие |
| 1.29. | Возможность автоматического восстановления после сбоя в работе | Наличие |
| 1.30. | Возможность управление пользователями с разграничением в правах | Наличие |
| 1.31. | Поддержка записи и поиска журналов операций, сигналов тревоги, удаления информации | Наличие |
| 1.32. | Возможность обновления системы через интерфейс USB | Наличие |
| 1.33. | Возможность импорта и экспорта файла конфигурации устройства. | Наличие |
| 1.34. | Поддержка протоколов: - TCP/IP , - DHCP, - DNS, - NTP | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 1.35. | Возможность удаленного поиска, воспроизведение, загрузки файлов записей | Наличие |
| 1.36. | Возможность удаленной настройки параметров; удаленный импорт и экспорт параметров устройства | Наличие |
| 1.37. | Возможность удаленного просмотра состояния устройства, системных журналов и состояния тревоги | Наличие |
| 1.38. | Беспроводной ИК пульт дистанционного управления | Наличие |
| 1.39. | Световые индикаторы на передней панели | Наличие |
| 1.40. | Индикатор запуска и режима ожидания | Наличие |
| 1.41. | Индикатор процесса записи | Наличие |
| 1.42. | Крышка с замком, защищающая разъемы передней панели | Наличие |
| 1.43. | Кнопка включения регистратора на передней панели | Наличие |
| 1.44. | Количество блоков регистрации, шт. | Не менее 1 |
| Камеры |
| 2. | Курсовая камера |
| 2.1. | Вибрационные разъемы с резьбовой фиксацией видеовыходов | Наличие |
| 2.2. | Разрешение видеовыхода курсовой камеры, тел.линий | Не менее 720 |
| 2.3. | Фокусное расстояние объектива курсовой камеры, мм | Не более 2,1 |
| 2.4. | Диапазон скорости автоматического затвора, сек. | Не уже 1/50000 – 1/25 |
| 2.5. | Автоматическое переключение из цветного режима в ч/б режим при слабом освещении | Наличие |
| 2.6. | Диапазон рабочих температур курсовой камеры, С0 | Не уже -30 – +60 |
| 2.7. | Диапазон входного питания, В | Не уже 9 – 15 |
| 2.8. | Потребление энергии, Вт | Не более 4 |
| 2.9. | Поддержка курсовой камеры блоком регистрации | Наличие |
| 2.10. | Количество курсовых камер, шт. | Не менее 2 |
| 3. | Салонная камера |
| 3.1. | Разрешение видеовыхода салонной камеры, тел.линий | Не менее 720 |
| 3.2. | Видеовыход салонной камеры, шт | Не менее 1 |
| 3.3. | Вибрационные разъемы с резьбовой фиксацией видеовыходов | Наличие |
| 3.4. | Фокусное расстояние объектива салонной камеры, мм | Не более 2.8 |
| 3.5. | Дальность инфракрасной подсветки, м | Не менее 3 |
| 3.6. | Микрофон в салонной камере | Наличие |
| 3.7. | Диапазон скорости автоматического затвора, сек. | Не уже 1/50000 – 1/25 |
| 3.8. | Автоматическое переключение из цветного режима в ч/б режим при слабом освещении | Наличие |
| 3.9. | Диапазон рабочих температур салонной камеры, С0 | Не уже -30 – +60 |
| 3.10 | Диапазон входного питания, В | Не уже 9 – 15 |
| 3.11. | Потребление энергии, Вт | Не более 5 |
| 3.12. | Поддержка салонной камеры блоком регистрации | Наличие |
| 3.13. | Количество салонных камер, шт. | Не менее 2 |
| 3.14. | Объединение в один корпус курсовой и салонной камеры | Наличие |
| 4. | Микрофон |
| 4.1. | Микрофон, встроенный в корпус салонной камеры | Наличие |
| 5. | Электронные носители информации |
| 5.1. | Тип электронного носителя | SD-карта |
| 5.2. | Объем памяти электронного носителя, Гбайт | не менее 64 |
| 5.3. | Скорость записи данных, МБ/с | не менее 40 |
| 5.4. | Количество носителей в комплекте поставки, шт | не менее 2 |
| 6. | Кабели и элементы крепежа |
| 6.1. | Кабель для удлинения подключения видеокамеры к блоку регистрации до 2 м., шт. | Не менее 1 |
| 6.2. | Кабель для удлинения подключения видеокамеры к блоку регистрации до 4 м., шт. | Не менее 1 |
| 7. | Функциональные требования |
| 7.1. | Совместимость файлов видеозаписей, записываемых на носители информации видеорегистратора, со специальным программным обеспечением Заказчика (СПО «»Автоархив) | Наличие |
| 7.2. | Поддержка возможности присвоения имени каждому видеорегистратору в буквенно-цифровом (кириллица, латиница) формате | Наличие |
| 7.3. | Поддержка функции автоматического определения имени видеорегистратора по SD-карте | Наличие |
| 7.4. | Поддержка работы с «деревом» папок | Наличие |

Примечание:

Правила указания участником закупки в заявке конкретных значений показателей приведены в пункте 18 «Инструкция по заполнению заявки» раздела I документации об аукционе.

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

| Наименование товара | Гарантийный срок, мес. |
| --- | --- |
| Автомобильный видеорегистратор | 12 |

4. Количество товара:

| Наименование товара | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Автомобильный видеорегистратор | 200 |

5. Место поставки товара: г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.71. Доставка до места осуществляется силами Поставщика.

6. Срок поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня подписания контракта.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 7 900 000,00 рублей.