| 4.2.3. Resistencia a compresión-velocidad ultrasónica La Figura 9 muestra la correlación obtenida entre la resistencia a compresión y la velocidad de ultrasonido entre estos hormigones a la edad de 28 días (cada valor es la media de tres probetas). La correlación entre ambas propiedades permite estimar, en hormigones de similar relación a/c y a partir de la velocidad de ultrasonido, la resistencia a compresión del hormigón. En la Tabla 9 se comparan los resultados obtenidos de acuerdo a la curva confeccionada para hormigones convencionales por Trtnik (39) con respecto a los resultados obtenidos experimentalmente. Se puede apreciar que tanto la resistencia a compresión del hormigón convencional como del hormigón con árido reciclado obtenida experimentalemnte es superior al estimado numéricamente con una misma velocidad de ultrasonido, siendo una diferencia considerable cuanto mayor porcentaje de árido reciclado se utilice en la fabricación del hormigón. Por lo que se podría decir que de acuerdo a los resultados obtenidos el método definido por Trtnik (para la determinación de la resistencia a compresión a partir de la velocidad ultrasónica) no parece ser válido para hormigones fabricados con árido reciclado. | 4.2.3. Прочность на сжатие – скорость распространения ультразвука На рис. 9 показана зависимость прочности на сжатие от скорости распространения ультразвука в образцах бетона в возрасте 28 суток (каждое значение является средним арифметическим трёх измерений). Рассматривая соотношение этих двух величин, можно оценить прочность на сжатие бетонов со сходным водоцементным отношением, исходя из скорости распространения в них ультразвука. В таблице 9 сравниваются результаты анализа кривой, полученной Тартником [39] для обычных бетонов, с результатами, полученными экспериментально. Можно видеть, что полученная экспериментально прочность на сжатие, как обычного бетона, так и бетона, содержащего вторичный заполнитель, превышает по величине расчётные данные при одной и той же скорости распространения ультразвука, причём отличие тем значительнее, чем больше процентное содержание вторичного заполнителя, используемого при изготовлении бетона. Следовательно, можно сделать вывод, что, на основании полученных результатов, метод Тартника (для определения прочности на сжатие, исходя из скорости распространения ультразвука) не применим к бетонам, изготовленным с использованием вторичного заполнителя. |
| --- | --- |
| Grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 Los trabajos de estos grupos se relacionan a continuación: a) Preparación de la mezcla de hormigón en dependencia del lugar de su producción. b) Recepción de la mezcla de hormigón en la obra (incluye transferencia horizontal y vertical en los casos necesarios). c) Vertido del hormigón manual, con bomba o con grúa y cubo. d) Distribución de la mezcla de hormigón en el encofrado, en camadas horizontales, de 150 a 300 mm. de espesor en hormigón armado y de 450 mm. en hormigón masivo. e) Compactación o vibrado de la mezcla de hormigón. f) Enrasado de la superficie de hormigón. g) Cuidado del cofre. h) Curado del hormigón durante las 72 horas posteriores al hormigonado. Esta operación será considerada en renglón variante independiente. i) Toma de muestras y ensayo de las mismas, con vista a garantizar la obtención de la calidad requerida. Esta operación está comprendida en los Costos Indirectos de Obra y Empresa (Artículo 49 Instrucción PRECONS). | Группы 1, 2, 3, 4, 5 и 8 Работы, относящиеся к этим группам, состоят в следующем: а) Приготовление бетонной смеси. б) Приёмка бетонной смеси на строительном участке (включает горизонтальное и вертикальное перемещение при необходимости). в) Заливка бетона вручную, насосом или с использованием подъёмного крана и бадьи для бетона. г) Распределение в опалубке на горизонтальном основании бетонной смеси толщиной 150 – 300 мм (для железобетона) и 450 мм (для массивного бетона). д) Уплотнение или вибрация бетонной смеси. е) Выравнивание поверхности бетона. ж) Контроль за состоянием опалубки. з) Выдерживание бетона в течение первых 72 часов после бетонирования. Эта операция должна учитываться отдельной статьёй расхода. и) Взятие образцов и их испытание для контроля качество бетона. Эта операция включена в косвенные затраты на строительство (Статья 49 Инструкции PRECONS). |