| Оригинал | Перевод |
| --- | --- |
| Дизельные электростанции представляют собой энергетические установки и предназначены для основного или резервного (аварийного), бесперебойного, гарантированного обеспечения потребителей переменного электрического тока (однофазного или трехфазного) электроэнергией. Конструктивно дизельная электростанция компонуется на базе дизельного электрического агрегата, установленного на прочной стальной раме, который объединяет дизельный двигатель и генератор, а также содержит контрольные приборы и бак для заправки топливом. Дополнительно электростанция включает в себя устройство распределения электроэнергии, автоматику, а также пульт управления. | Dieselkraftwerke sind Energieerzeugungsanlage für die hauptsächliche oder reservierte (im Notfall) unterbrechungsfreie, garantierte Versorgung mit Elektroenergie der Benutzer von Wechselstrom (einphasig oder dreiphasig). Ein Dieselkraftwerk wird auf der Basis des dieselelektrischen Aggregats zusammengebaut, das auf einem starken Stahlrahmen befestigt ist. Dieses Aggregat kombiniert einen Dieselmotor und einen Generator, sowie enthält Steuerungsinstrumente und einen Kraftstoffbehälter. Ein Dieselkraftwerk beinhaltet auch ein Stromverteilungsgerät, eine Automatik und ein Bedienfeld. |
| Коэффициент полезного действия трансформаторов достаточно высок. Тем не менее, в обмотке и сердечнике происходят потери энергии, приводящие к тому, что температура при работе трансформатора повышается. Для трансформаторов небольшой мощности это не представляет проблемы, и все тепло уходит в окружающую среду – используется естественное воздушное охлаждение. Такие трансформаторы называют сухими. В более мощных трансформаторах воздушного охлаждения оказывается недостаточно, и применяется охлаждение маслом. В этом случае трансформатор помещается в бак с минеральным маслом, через которое тепло передается стенкам бака и рассеивается в окружающую среду. В трансформаторах высоких мощностей дополнительно применяются выхлопные трубы – если масло закипает, образовавшимся газам нужен выход. | Transformatoren haben einen hohen Wirkungsgrad. Es gibt aber Energieverluste in der Wicklung und im Kern, die zu einem Temperaturanstieg während des Betriebs des Transformators führen. Das ist kein Problem für Transformatoren mit geringer Leistung, weil die Wärme in die Umgebung geht und die Eigenkühlung entsteht. Das heißt «die Trockentransformatoren». Die Eigenkühlung ist nicht genug für mächtiger Transformatoren, deshalb wird die Ölkühlung eingesetzt. In diesem Fall wird der Transformator in einen Tank mit Mineralöl gegeben, durch den die Wärme an die Wände des Tanks übertragen und in die Umgebung freigesetzt wird. Auspuffrohre werden zusätzlich in Hochleistungstransformatoren eingesetzt – wenn Öl kocht, gehen die entstehenden Gase aus. |
| Несмотря на усиление конкуренции со стороны трубопроводного транспорта, ОАО «РЖД» планирует к 2025 г. нарастить объемы перевозок нефти и нефтепродуктов не менее чем на 7 млн т. С этой целью ведутся переговоры с ПАО «Транснефть» по географической и продуктовой сегментации перевозок нефти и нефтепродуктов железнодорожным и трубопроводным транспортом. Также для привлечения грузов на железную дорогу ОАО «РЖД» ввело скидку 50% до конца года на порожний пробег цистерн из-под перевозок нефтепродуктов с припортовых станций Октябрьской железной дороги на станции Белорусской железной дороги. | Trotz der Zunahme der Konkurrenz vom Rohrleitungstransport, plant die offene Aktiengesellschaft «Russische Eisenbahnlinien» das Volumen von Öl und Ölprodukten bis 2025 um mindestens 7 Millionen Tonnen zu erhöhen. Darum laufen die Verhandlungen mit der Aktiengesellschaft «Transneft» über die Geografische- und Produktsegmentierung von Öl und Erdölerzeugnisse auf Bahn- und Rohrleitungstransport. Bis zum Jahresende hat die offene Aktiengesellschaft «Russische Eisenbahnlinien» 50 % Rabatt auf die Leerfahrt für Ölprodukten von Hafenbahnhöfen der Oktoberbahn bis zu den weißrussischen Bahnhöfen. |