| ФИО: | Чаки Дана Николаевна |
| --- | --- |
| E-mail: | Czaki.dana@mail.ru |
| Тел.: | +66941738971 |

| Оригинал | Перевод | Результат редактирования |
| --- | --- | --- |
| Северо-Восточная часть Каспийского моря, включающая лицензионную площадь Компании (месторождения Б и А), располагается в пределах двух крупных элементов: древней Прикаспийской синеклизы на севере и эпигерцинской Туранской плиты на юге. | North-East of Caspian Sea including licensed area of the Company (deposits B and A), is located within two biggest elements: ancient Caspian syneclise on the North and epi-Hercynian Turanskaya plate on the South. | North-eastern part of Caspian Sea including the Company licensed area (deposits B and A), is located within two large elements: ancient Caspian syneclise in the north and epi-Hercynian Turanskaya plate in the south. |
| Примерная граница между ними (краевой шов) проходит от сора Мертвый Култук до авандельты р. Волги. Северная часть Туранской плиты на шельфе выделяется в виде ряда мелких поднятий, объединенных под названием Кулалинского вала, который к востоку переходит в Северо-Бузачинское поднятие, субширотно продолжающееся и на суше | Rough border between them (marginal suture) goes from sor Mertvyi Kultuk to the delta front of Volga River. Northern part of Turanskaya plate on the shelf are stands out as a row of small highlands united by the name Kulalinskiy Val, to the East going to North-Buzachinskoye elevation sub-laterally continuing onshore. | Rough border between them (marginal suture) goes from Mertvyi Kultuk sor to Volga river avandelta. Northern part of Turanskaya plate on the shelf stands out as a row of low emergencies united under the name of Kulalinskiy Val, merging to the east into North-Buzachinskoye elevation, sub-laterally continuing onshore. |
| Строение мезозой-кайнозойского чехла здесь значительно более спокойное. Разрез отложений преимущественно мелко- и тонкозернистый: глины, алевролиты, пески и песчаники, известняки, мергели | Mesozoic-Cainozoic case structure is considerably milder here. Deposit structure is mainly small and thin grained: clay, silt stones, sandstones, limestones, chalky clay. | Mesozoic-Cainozoic case structure is considerably milder here. Deposit structure is mainly small and thin grained: clays, silt stones, sandstones, limestones, chalky clays. |
| В Прикаспийской синеклизе основные продуктивные горизонты расположены под солевой толщей на глубинах 3,5-7 км, тогда как в пределах Туранской плиты эти глубины в 2-4 раза меньше. | Caspian syneclise has main productive horizons located under salt masses at 3.5 – 7 m deep, while it is 2-4 times less within Turanskaya plate. | Caspian syneclise has main productive horizons located under salt masses at 3.5 – 7 km deep, while within Turanskaya plate they are 2-4 times less deep. |
| Толща плиоцен-четвертичных, преимущественно терригенных отложений, характеризуется сложным строением в связи с частой сменой континентальных и морских условий на большей части Северного Каспия. Четвертичные отложения развиты по всей поверхности северного шельфа, исключая небольшие участки, непосредственно прилегающие к полуострову Тюб-Караган. | The thickness of Pliocene-quarternary mainly terrigenous deposits is characterized by a complex composition because of frequent change of continental and sea conditions on the bigger part of North Caspian. Quarternary deposits are developed along all the surface of the northern shelf excluding small areas directly next to the Tyub-Caragan peninsula. | The thickness of Pliocene-quarternary mainly terrigenous deposits is characterized by a complex composition due to frequent changes of continental and sea conditions in the larger part of North Caspian. Quarternary deposits developed along all the surface of the northern shelf excluding small areas directly next to Tyub-Caragan peninsula. |
| Мощность плейстоцена не превышает здесь 100-200 м. Из четвертичных отложений на территории Северного Каспия вскрыты отложения новокаспийского, мангышлакского, верхнехвалынского и нижнехвалынского горизонтов. | The Pleistocene capacity does not exceed 100-200 m here. There are New-Caspian, Mangyshlak, Verhnehvalynsk and Nizhnehvalynsk horizons deposits opened out of the quarternary deposits of North Caspian. | The Pleistocene capacity does not exceed 100-200 m here. There are New-Caspian, Mangyshlak, Verhnehvalynsk and Nizhnehvalynsk horizons deposits opened out of the quarternary deposits of North Caspian. |