| Ежедневный отчёт о работе |
| --- |
| Объект: | Калининградская ТЭЦ 2 | Серийный № установки: | ГТ 21 |
| Дата: | 14 сентября 2015 | Погодные условия: | Пункт не применяется, Работа в помещении |
| Персонал: | 3 от Зульцер + 2 Переводчик + 14 от БЭМ | Происшествия, связанные с безопасностью: | Не возникали |

Выполненная работа

Дневная смена Установлены фланцы воспламенения с клапанами одностороннего действия; На 0.6мм поднята обойма направляющих лопаток; Сварка выходного корпуса. Ещё НЕ завершена; Установлена верхняя антипомпажная труба и произвести контроль соединение воздухопровода с антипомпажным клапаном; Повторно затянуты и замерены болты выходного корпуса; Отрегулированы болты с нагревающей посадкой 13, 15, 6, 12 среднего корпуса; К сварке подготовлены дренажные трубы правосторонней и левосторонней камер сгорания; Соединение электричества на левой камере сгорания Ночная смена Сняты нижние направляющие правосторонней и левосторонней камер сгорания. На обеих сторонах добавлены 3 мм для увеличения зазоров. Выполнен только комплект считывания данных Tla1 входной кромки. Удалена нижняя шпилька обоймы направляющих лопаток.

Работа, запланированная на следующий день

Сварить выходной корпус Выравнивание обоймы направляющих лопаток Подсоединить проводку на правой камере сгорания Очистить и проверить зону выходного патрубка компрессора

Требования (Ротэка) на ближайшую перспективу Сварщик для дренажных труб Требования (Зульцер) на ближайшую перспективу

Дополнительные сведения

Соблюдение мер безопасности: