Тестовый перевод с немецкого на украинский

Выполнил

| Кто/Контакты |  |
| --- | --- |
| Когда |  |

| 1. |
| --- |
| Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit Bauteilen des Airbag-Systems |  |
| Nichtbeachten von Warn- und Reparaturhinweisen kann Fehlauslösungen verursachen und zur Verletzung führen! |  |
| Dies gilt im besonderen für Bauteile mit Gasgeneratoren: |  |
| - Airbag-Modul |  |
| - Schloß-.Gurtstrammer |  |
| - ITS-Kopfairbag |  |
| - Sicherheits-Batterieklemme |  |
| Die Gasgeneratoren sind pyrotechnische Gegenstände der Gefahrenklasse T 1. Die Handhabung, der Transport und die Lagerung von nicht gezündeten Gasgeneratoren unterliegen dem “Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe”. |  |
| Der erstmalige Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen muß dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt mind.2 Wochen vo+rher angezeigt werden. |  |
| Dabei ist die der zuständigen Behörde gegenüber verantwortliche Person, z.B. Betriebsinhaber, Prokurist, ggf. Werkstattmeister dem Amt schriftlich zu nennen. Ein Befähigungsschein, d.h. eine besondere Schulung, ist für den Verantwortlichen nicht erforderlich. |  |
| Demontage und Montage |  |
| - Prüf- und Montagearbeiten dürfen nur von sachkundigem, geschultem Personal durchgeführt werden. |  |
| - Arbeiten an Bauteilen des Airbags-Systems müssen grundsätzlich bei abgeklemmter Batterie, abgedecktem Minuspol bzw. abgedeckter Klemme und getrennter Steckverbindung der zum Gasgenerator führenden Leitung durchgeführt werden. Erfolgt nur ein Abklemmen der Batterie, muß die vorgeschriebene Wartezeit unbedingt eingehalten werden. |  |
| - Bei Arbeitsunterbrechung muß ein ausgebautes Bauteil mit Gasgenerator vor dem Zugriff Anderer gesichert werden. |  |
| - Einzelkomponente dürfen nicht repariert, sondern müssen grundsätzlich erneuert werden. |  |
| - Bauteile des Airbag-Systems dürfen keiner Temperatur über 75 Grad ausgesetzt werden. |  |
| - Vor dem Einbau sind Bauteile des Airbagsystems einer Sichtprüfung auf Beschädigung zu unterziehen und ggf. zu erneuern. |  |
| 2. |
| Die Kombinationssäge GTM 12 Professional überzeugt durch höchste Präzisionsarbeit bei jedem Schnitt. Als Kapp- und Gehrungssäge unterstützt sie mit ihrem einzigartigen Laser und der hochwertig gefrästen Winkelskala das passgenaue Zusägen von Holzbalken. Im Tischkreissägen-Einsatz sorgt der Parallelanschlag für höchste Präzision bei der Bearbeitung von langen Werkstücken. Aber ganz egal in welcher Funktion Sie arbeiten, mit 1.800 Watt liefert die GTM 12 Professional jederzeit maximalen Durchzug. Die Paneelsäge GCM 8 S Professional ist auf Ihre Bedürfnisse fest zugeschnitten: |  |
| leicht zu transportieren durch kompakte Bauweise, geringes Gewicht und Tragegriff mit Softgrip |  |
| ein kraftvoller 1.400-Watt-Motor sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt |  |
| extrem präzises und sauberes Arbeiten dank Laser und Licht |  |
| hohe Lebensdauer durch robuste Motor- und Getriebekonstruktion |  |
| Besonders leicht, gut ausbalanciert und mit komfortablem Tragegriff ausgestattet, lässt sich die GCM 8 S Professional zu jedem Einsatzort mitnehmen – selbst in den fünften Stock. Durch den Doppelauszug ideal zum Sägen von Parkett und Laminat. Die Gehrungswinkeleinstellung bis zu 58 ° ermöglicht vielfältigste Winkelschnitte. Auch bei schlechten Beleuchtungs-verhältnissen auf der Baustelle bringt das Licht die nötige Sicht, um sauber zu arbeiten. Der integrierte Laser ermöglicht äußerst präzise Schritte. |  |