| BOMAG BT tampers. | ВиброВибротрамбовки BOMAG BT. |
| --- | --- |
| Robust and easy to use. | Надежные и простые в использовании. |
| L I G H T E Q U I P M E N T | Легкое оборудование |
| BOMAG BT - robust and easy to use. | BOMAG BT - надежные и простые в использовании. |
| BOMAG tampers have been specially developed for repairs and improvements to earthworks, pipeline and cable work, ditches and trenches, backfill, foundations and asphalt patching. These highly manoeuvrable units are suitable for use in confined areas, such as narrow trenches and within trench linings. | Вибротрамбовки фирмы BOMAG были специально разработаны для ремонта, а также улучшения качества земляных работ, прокладки трубопроводов и кабельных работ, канав и траншей, обратной засыпки, замазки выбоин в фундаменте и ремонта асфальта. Это высокоманевренное оборудование пригодно для использования в ограниченном пространстве, таком как узкие каналы и в процессе грунтовки траншей. |
| Versatile and flexible - 3 becomes 20. | Универсальные и удобные - 3 превращаются в 20. |
| BOMAG tampers always impress users with their high flexibility. Choosing from a wide range of accessories, the three models in weight classes of up to 85 kg can be rapidly turned into more than 20 different versions. The range of applications is almost limitless. | Вибротрамбовки BOMAG всегда производят впечатление на пользователей своей многофункциональностью. Из широкого спектра вспомогательного оборудования, три модели в весовой категории до 85 кг могут быстро трансформироваться в более чем 20 различных моделей. Область применения почти безгранична. |
| Both models, the BT 60/4 and BT 65/4, have a proven 4-stroke petrol engine known for its low emissions and reliable start-up. The BT 80 D model with diesel engine is impressive due to its high compaction performance. | Обе модели, BT 60/4 и BT 65/4, имеют высококачественный 4-тактный бензиновый двигатель, известный своим низким уровнем выбросов и надежным запуском. Модель BT 80 D с дизельным двигателем впечатляет благодаря своей высокой производительности при прессовании. |
| This popular range features: § High reliability and durability § Excellent compaction performance § Easy handling § Low hand-arm vibrations § Easy, safe transport § Low emissions § High flexibility § Reliable engine start-up | Данное популярное оборудование отличается: § Высокой надежностью и долговечностью § Высокой производительностью при выполнении прессовочных работ. § Удобством в обращении § Уменьшенным уровенем вибрации рук § Легкой и безопасной транспортировкой § Низким уровнем выбросов § Многофункциональностью § Надежным запуском двигателя |
| BOMAG tampers BT 60/4 and BT 65/4 with 4-stroke petrol engine. | Вибротрамбовки BOMAG BT 60/4 и BT 65/4 с 4-тактным бензиновым двигателем. |
| BOMAG tamper BT 80 D with diesel engine. | Вибротрамбовка BOMAG BT 80 D с дизельным двигателем. |
| Choice of pad foot extensions (optional) including shoe for narrow cable channels. | Выбор ширины площадки рабочей части вибротрамбовки (опционально), включая насадку для узких кабельных каналов. |
| Choice of pad foot widths (optional) for greater flexibility. | Выбор ширины площадки рабочей части (опционально) для большей универсальности. |
| The all-round engine protection stops site damage. | Всесторонне защищенный двигатель предохранен от случайных повреждений. |
| BOMAG Engine Protection System (EPS). | Система защиты двигателя BOMAG. |
| The engine on BOMAG tampers is well protected against impact damage, dirt and low oil with the Engine Protection System. The result: uninterrupted availability and long service life. | Благодаря системе защиты BOMAG двигатель на трамбовках надежно защищен от повреждений при ударах, загрязнения и низкого уровня масла. Результат: непрерывная исправная работа и длительный срок службы |
| Protection against external damage: | Защита от внешних повреждений: |
| The all-round engine protection and extra housing provide complete safety against impact damage for peak availability. | Всесторонняя защита двигателя и дополнительная защита корпуса обеспечивают полную безопасность от повреждений при ударах даже при максимальной нагрузке.. |
| Protection against dirt and contamination: | Защита от грязи и засорения: |
| The two-stage double air filter system, comprising a large primary filter and smaller secondary filter, ensures maximum filter performance and extra security in the event of irregular servicing. In vibration mode, filtered dirt automatically exits the air filter housing through an opening, which prevents dirt accumulation that could otherwise lower performance. Combined with the two-stage fuel filtering system, these units offer unbeatable reliability and output. | Двухступенчатая система фильтрации воздуха, включающая большой первичный фильтр и меньший фильтр второй ступени, обеспечивает максимальную очистку и дополнительную безопасность в случае нерегулярного обслуживания. В режиме вибрации, отфильтрованная грязь автоматически выйдет из корпуса воздушного фильтра через отверстие, которое препятствует накоплению грязи, препятствующему снижению производительности. Также оснащенное двухступенчатой системой фильтрации топлива, данное оборудование предлагает непревзойденную надежность и производительность. |
| Protection against low oil: | Защита от низкого уровня масла: |
| An automatic oil level check prevents the petrol engine from starting if the oil level is low. This protection guarantees a long service life especially for irregular work patterns typical with tampers and the short periods of use. A red flashing LED signals to the operator before start-up that the oil level requires attention. | Автоматическая проверка предотвращает запуск бензинового двигателя при низком уровне масла. Такая защита гарантирует долгий срок службы, особенно при нерегулярной работе и коротких периодах использования, что типично для применения вибротрамбовок. Перед запуском, сигнал красного светодиода сообщит оператору, что уровень масла требует внимания. |
| Two-stage double air filter system for complete reliability. | Двухступенчатая система фильтрации воздуха для полной надежности. |
| Two-stage fuel filter system for optimum reliability. | Двухступенчатая система фильтрации топлива для оптимальной надежности. |
| Automatic oil level check with warning LED for maximum service life. | Автоматическая проверка уровня масла с предупредительным светодиодом для максимального срока службы. |
| Easy handling and safety. | Простое управление и безопасность. |
| All BOMAG tampers are easy to steer and have excellent handling behaviour; both the result of decades of experience. The weight distribution of components is ideally balanced. The vibration cushioned steering bow gives lower hand-arm vibrations in comparison to conventional vibratory tampers. Risks to the operator’s health are effectively avoided. Fast, efficient, fatigue-free work is guaranteed with the unique combination of running behaviour and ease of operation. | Опыт, накопленный за несколько десятилетий, позволил фирме BOMAG произвести вибротрамбовки, отличающиеся удобством в управлении и легкостью в использовании. Распределение массы составляющих идеально сбалансировано. Виброизоляционное управление обеспечивает меньшую вибрацию рук, по сравнению с обычными вибротрамбовками. Риск здоровью оператора снижен до предела. Гарантия быстрой, эффективной и легкой работы наряду с высокой производительностью и удобством в обращении. |
| The large, robust single lifting point means the unit can be transported safely and loaded easily using an excavator, crane or forklift. The rollers on the steering bow are a useful aid for loading. Additional transport wheels are optionally available to make transport on-site easier. | Наличие единственной надежной точки подъема обеспечивает безопасность перевозки и погрузки при помощи экскаватора, крана или вилочного подъемника. Ролики на управляющем кольце также являются вспомогательным средством при погрузке. Дополнительные транспортные колеса облегчают передвижение на месте работы. |
| Fatigue-free, accurate work thanks to easy handling and low hand arm vibrations. | Удобное управление и уменьшенная вибрация рук обеспечивают легкость и точность работы. |
| A stable single lifting point for secure transport. | Единственная устойчивая точка подъема гарантирует безопасность перевозки. |
| Transport rollers for easy loading. | Ведущие ролики обеспечивают легкость погрузки. |
| Transport wheels (optional) for easy transport on-site. | Дополнительные транспортные колеса облегчают передвижение на месте работы |
| Easy servicing with excellent accessibility. | Легкое обслуживание благодаря удобству осмотра. |
| Hour counter and tachometer with service display for regular service planning. | Счетчик числа часов работы и оборотов оснащен сервисным дисплеем для облегчения планирования техосмотра. |
| Servicing is easy. | Легкость в техническом обслуживании. |
| Servicing BOMAG tampers is simple as all components are highly accessible. The housing of the large primary air filter can be opened without tools which makes servicing quick, even on-site. | Легкий доступ ко всем составляющим обеспечивает удобство обслуживания вибротрамбовок фирмы BOMAG. Доступ к большому первичному фильтру воздуха может быть осуществлен без применения инструментов, что позволяет сделать обслуживание быстрым даже на месте работы. |
| The hour counter and tachometer also help simplify service planning. Once the appropriate service interval has been reached, the operator is notified by a flashing warning sign on the display. The result is regular servicing and longer service life. | Счетчик числа часов работы и оборотов также облегчает планирование техосмотра. Как только обслуживание будет необходимо, мигающий сигнал на дисплее предупредит об этом оператора. В результате, регулярность техосмотра и продление срока службы будут гарантированы. |
| The optional BOMAG service kits provide all the parts needed in one box. This saves time and money. | Дополнительный комплект инструментов для технического обслуживания фирмы BOMAG совмещает все принадлежности в одной коробке, что экономит время и средства. |
| BOMAG service kits save time and money. | Дополнительный комплект инструментов для технического обслуживания фирмы BOMAG экономит время и средства. |
| Benefits at a glance. | Преимущества: |
| Cost reduction with: § Engine Protection System (EPS) § Excellent compaction performance § Optimum working speed § Low operating and service costs § 3-2-1 warranty | Снижение затрат благодаря: § Системе защиты двигателя § Высокой производительности при выполнении прессовочных работ. § Оптимальной рабочей скорости § Низким затратам при использовании и обслуживании § Гарантии на оборудование |
| Easier to use and more reliable with: § Excellent running behaviour and handling § Perfectly balanced weight distribution § Engine stop safety switch § Large, stable single lifting point § Transport rollers § Transport wheels § Low hand-arm vibration | Легкость управления и надежность благодаря: § Высокой производительности и удобству в управлении. § Оптимальному распределению веса § Автоматическому аварийному выключателю двигателя § Устойчивой точке подъема § Транспортным роликам § Транспортным колесам § Сниженному уровню вибрации рук |
| Higher flexibility through: § Wide range of applications § Extensive accessories | Повышенная универсальность благодаря: § Широкому спектру применения § Дополнительным комплектующим |
| Easier servicing with: § Excellent accessibility § Hour counter and tachometer with service display § Service kits | Легкое обслуживание: § Простота доступа § Счетчик числа часов работы и оборотов, оснащенный специальным дисплеем. § Комплект инструментов для ТО |
| Users throughout the world trust the BOMAG name. | Потребители всего мира выбирают технику BOMAG. |
| The company has been part of the FAYAT Group since 2005. BOMAG has six branches in Germany, eleven independent subsidiary companies and four production units across the globe. More than 500 dealers in over 120 countries provide global distribution and service for BOMAG products. | Компания является частью корпорации FAYAT Group с 2005 года. У фирмы BOMAG 6 филиалов в Германии, одиннадцать независимых дочерних компаний и четыре производственных подразделения по всему миру. Более 500 дилеров в более чем 120 странах обеспечивают распространение и обслуживании продукции по всему миру. |

6600