Техническое задание на изготовление пресс-формы для деталей

LJ6B-S278B50-AA/LJ6B-S278B51-AA «Щиток заднего крыла правый/левый» СХ482.

- Пресс-форма щитков заднего крыла правая/левая (далее оснастка) изготавливается в соответствие с переданными финальными 3D моделями на изделия после «заморозки» окончательной конструкции LJ6B-S278B50-A-PIA-01.CATPart и LJ6B-S278B51-A-PIA-01.CATPart.

Эскизы из 3D моделей:

- Оснастка предусматривает изготовление одновременно (за один цикл) одного комплекта изделий.

- Полный ресурс оснастки должен обеспечивать производство не менее 500 000 (пятистам тысяч) штук комплектов. Гарантийный ресурс оснастки 100 000 (сто тысяч) штук комплектов.

- Оснастка должна обеспечивать производительность производства не менее 30 (тридцати) комплектов в час.

- Оснастка должна отвечать требованиям охраны труда, включая, но, не ограничиваясь обеспечением безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте оснастки, защиту оператора от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п., допустимых уровней освещенности, вибрационных и других нагрузок.

- Оснастка должна отвечать требованиям к транспортабельности, и иметь:

- проушины для захвата и транспортировки виловым погрузчиком, с межосевым расстоянием между проушинами для захвата вилами погрузчика при транспортировке - 600 мм, шириной - 200 мм, высотой швеллера 70-100 мм;

- съёмные проставки на направляющих колонках, для предотвращения излома и скола формообразующей при транспортировке.

- Вес оснастки с обвязкой, не должен превышать 3 000 кг.

- Оснастка должна отвечать требованиям к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению оснастки и/ или её компонентов.

-	оснастка должна эксплуатироваться в помещении при температуре +40 / 0 ºС при трех сменном режиме производства;

-	давление в сети сжатого воздуха 6-7 кгс/см², температура воды охлаждения на входе 8-9 ºС и на выходе 14 ºС;

- оснастка должна быть окрашена в синий цвет (кроме формообразующей), подвижные части в желтый цвет, опасные части в красный.

- Оснастка должна иметь систему охлаждения из меди (трубопроводы, штуцера). При невозможности изготовления из меди, после согласования допускается изготовление из нержавеющей стали. На выводах под охлаждение предусмотреть краны 1 дюйм Valtec 227 с рукояткой «бабочка».

- Выводы под охлаждение и подвод воздуха разместить с боковой части пресс-формы. Места подвода согласовываются дополнительно. Выводы в сборе с кранами не должны выходить за пределы габаритов пресс-формы, во избежание поломки при переналадке погрузчиком.

- Размеры формообразующей оснастки должны быть максимально приближены к габаритным размерам комплекта изделий. Толщину стенки по периметру формообразующей минимизировать, скруглить по всем поверхностям для предотвращения удерживания материала в процессе смыкания полуформ (см. фото в конце ТЗ).

- Формообразующая оснастки должна быть выполнена из алюминиевого сплава, из цельной «чушки», путем обработки на станке. При невозможности, допускается изготовление путем отливки, но при данном изготовлении не допускаются: грубые и глубокие раковины, наращивание высоты путем надставок, сколы, вставки.

- Все углы формообразующей должны быть скруглены, во избежание разрыва материала при формовании, поверхность формообразующей должна быть отполирована. Угол между формообразующей и боковыми поверхностями полуформ необходимо скруглить по всему контуру. Боковые поверхности полуформ отфрезеровать.

- Расположение деталей в форме – глубокими сторонами наружу (см. фото в конце ТЗ).

- Конструкция оснастки должна иметь площадки для крепления оснастки к оборудованию или опорные плиты, толщиной 30 мм.

- Линия разъёма ломаная по форме щитков.

- Оснастка должна иметь верхнюю подвижную и нижнюю подвижную прижимные рамки для фиксации заготовки по боковым зонам. Рамки должны состоять из регулируемых секторов и регулироваться по высоте. Рамка должна обеспечивать удержание материала до момента начала формования (до момента первого контакта пуансона с материалом и до полного смыкания пресс-формы. Давление на рамке должно регулироваться в пределах от 0 до 6 бар. После смыкания рамка отпускает материал и отходит в исходное положение (убрана). Рамка должна выглядеть как на аналогичной пресс-форме (см. фото в конце ТЗ). Места крепления рамки к пресс-форме должны быть усилены, во избежание поломки.

- В верхней полуформе оснастки должны быть предусмотрены захваты отформованного полуфабриката, для удержания его в форме после раскрытия и перекладки на транспортер линии. Захваты выполнены в форме пневмоцилиндров  (31М2А032А050 (ф.CAMOZZI) или аналог), на конце штока которого крепится съёмник.

- На верхней и нижней полуформе должны быть выведены электрические штекера Типа Harting (разъём ф. Harting Han 24-ES-M). Все пневмоцилиндры должны быть оснащены датчиками верхнего и нижнего положений. Все датчики должны быть выведены в разъемы.

- Все элементы управления пресс-формой должны быть вынесены на наружную часть формы, и не выходить за её габариты.

- Зазор пресс-формы согласно математической модели деталей в мм.

- Пресс-форма должна выдерживать усилие формовочного пресса 80-160 т.

- Время формования и термостабилизации 70 сек.

- Установочная температура для нагрева материала 180 - 200 0С.

- При проектировании оснастки необходимо учесть показатель термоусадки материала (x – 0,7-0,8%; y – 0,7-0,8%; z – 1,0-1,2%).

- Оснастка должна устанавливаться на оборудование, принадлежащее Заказчику (автоматическая линия R+S 0708.089.001). После контрактации возможна передача Исполнителю математической модели оборудования.

- Оснастка должна иметь упорные колонки. Конструкцию необходимо согласовать дополнительно.

- Оснастка должна иметь идентификационную бирку с указанием наименования детали, номера детали, габаритами и массы оснастки, месяца и года изготовления оснастки, номера оснастки по реестру заказчика 72.11.1162, собственность «Ford Sollers». Шрифт надписей 10-16 ГОСТ 26.008-85.

- Изготовление оснастки начать после согласования конструкции с заказчиком. При согласовании конструкции допускается изменение пунктов данного тех. задания.

- В комплекте с оснасткой необходимо поставить полный комплект конструкторской документации:

- математическую модель оснастки в электронном виде;

- математическую модель оснастки на бумажном носителе формата А4 – 2 экз.;

- сборочные чертежи – 2 экз.;

- чертежи, комплект документации (паспорт, инструкции) на комплектующие – 2 экз.;

- схема охлаждения оснастки – 2 экз.;

- акт о проведении теста на герметичность системы охлаждения – 2 экз.;

- карты замеров формообразующей – 2 экз.;

- перечень пневмо- и гидроаппаратуры – 2 экз.

Примерная конструкция аналогичной оснастки.

# Text boxes

Место сгиба детали

Место сгиба детали

Пункт 11 данного ТЗ