- Дополнительное соглашение к тех.плану размыва для создания подземной емкости JGKR K1-3

На основании параграфов 55/56 Федерального закона о ведении горных работ (BBergG) от 13.08.1980 г. (BGBI. IS. 1310) , в редакции от 12.02.1990 г. (BGBI. IS. 215), с внесенными через пункт 92 изменениями в закон от 07.08.2013 г. (BGBI. IS. 3154),

Изменено в следующей последовательности:

- Если ниже не определено иное , то продолжают действовать вышеупомянутые допуски и определения к ним

- Для режима хранения устанавливаются следующие допустимые величины давления:

  - Максимальное давление в резервуаре Pmax=180бар (по отношению к Hrs=1.061).

  - Минимальное давление в резервуаре на 1-ом году эксплуатации: Pmin=70бар (по отношению к Hrs=1.061).

  - Минимальное давление в резервуаре, начиная со 2-го года эксплуатации : Pmin=50бар (по отношению к Hrs=1.061).

3.3.1 Допускается непрерывное использование внутреннего давления ниже 68 бар по       отношению к отметке башмака на срок, ежегодно не превышающий срок 90 дней.

3.3.2  Максимальный простой при Pmin=50 бар  (по отношению к Hrs=1.061) не должен превышать срок 30 дней.

3.4.  Ежегодно в срок до 15 февраля необходимо предоставлять экспертное заключение в адрес Министерства горной промышленности, энергетики и геологии в г. Клаусталь-Целлерфельд  о режиме эксплуатации емкости за прошедший календарный год. Режим эксплуатации емкости затрагивает весь срок использования и  приводится в хронологическом порядке.

- При заполнениях и откачки из емкости в рамках рабочего давления  в соответствии со 2-м дополнительным условием к договору устанавливается максимальная норма отбора 30.000 кубических метров в час.

- Для  подтверждения того, что возможное появление обрушения ограничится нерегулярной поверхностью контура, необходимо в течение 3-х месяцев после первого  наполнения газом провести полное акустическое измерение под газом.

- В зависимости от способа эксплуатации емкости устанавливаются  следующие циклы замеров:

- Сезонный цикл эксплуатации предполагается в том случае, если объемы рабочего газа перерабатываются менее 2-х раз в год эксплуатации емкости. Для сезонного цикла эксплуатации действуют следующие правила:

После нулевого измерения с интервалом в 2,1/2  года необходимо проводить определение уровня рассола и акустический замер дна емкости.

Если при проведении таких измерений будут установлены серьезные изменения в нижней части резервуара, то необходимо будет провести акустическое измерение кровли (конька) пласта по согласованию с Министерством горной промышленности, энергетики и геологии.

После проведения нулевого измерения необходимо выполнять акустические замеры дна емкости.

- Интенсивный режим эксплуатации предполагается в том случае, если переработка рабочего газа будет осуществляться более 2-х раз в год эксплуатации емкости. Для такого цикла характерны:

После 2-х непрерывных лет использования с переработкой рабочих объемов газа более 2-х раз в год эксплуатации емкости необходимо проводить акустический замер (количество объемов переработки / год (>2) + (>2) = vw (акустический замер).

После 3-х лет использования с ежегодной переработкой рабочих объемов газа более 2-х раз в год эксплуатации емкости необходимо проводить акустический замер (>2) + (<2) + (>2) +(<2) + (>2)  = vw (акустический замер).

c.    В случае если полость не заполнялась и из нее не производили  откачку:

Режим простоя (ожидания) возможен спустя 2 года без                                                  изменения       прогноза   конвергенции при условии, что внутреннее давление составляет не менее 97 бар.

В случае если давление внутри емкости К1-3 за период 1 год составляет менее 97 бар, то его необходимо увеличить до 97 бар со следующего года.

- Все замеры емкости К1-3 необходимо направлять в Министерство горной промышленности, энергетики и геологии. Отчеты по замерам необходимо снабжать комментариями при появлении отклонений и скачков.

- Для ограничения провисания на поверхности емкость в случае нагрузки Pi=0 необходимо немедленно заполнить рассолом или пресной водой. Затопление необходимо закончить через 18 месяцев. Дальнейшая эксплуатация емкости после затопления возможна при условии проведения акустических замеров и их оценки на предмет пригодности к использованию емкости.

- Дополнительные пояснения по допуску к эксплуатации могут быть изменены и дополнены, а сам допуск может быть отозван , если этого потребует  соблюдение требований параграфа 55 Федерального закона о ведении горных работ или же это будет необходимо по др. причинам  в целях общественной безопасности.